ПЛУГИ ПБС

от

производителя

Главное преимущество плугов серии ПБС заключается в принципиально новом  рабочем органе отвального типа (выполняет работу культурного и винтового корпуса, глубоко рыхлящего чизельного типа). Это даёт высокую степень крошения и оборота пласта почвы, разрушает плужную подошву, предупреждает переуплотнение подпахотного горизонта, снижает водную эрозию при обработке склоновых полей, резко уменьшает засорённость почвы при весенней вспашке паров – семена сорняков «уходят» в глубину за счёт полного оборота пласта.

Применение новых плугов в целом повышает урожайность на 15-20%, производительность – на 40-60%, экономия дизтоплива – 6-9 кг на каждом гектаре обработанной пашни – экономическая целесообразность налицо.

ПРАЙС-ЛИСТ от 01.01.2015 г.

| Марка плуга | ПБС - 4 | ПБС - 5 | ПБС - 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина захвата, м | 2,4 | 3,0 | 4,7 |
| Количество корпусов, шт. | 4 | 5 | 8 |
| Глубина обработки, см | 12-30 | 12-30 | 12-30 |
| по вертикальному лемеху | до 30 | до 30 | до 30 |
| по горизонтальным лемехам | до 25 | до 25 | до 25 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 | до 10 | до 10 |
| Производительность, га/ч | 1,4 – 2,1 | 1,6 – 2,5 | 3,0-5,5 |
| Удельный расход топлива ,кг/га | 9 – 15 | 10 – 16 | 10 – 18 |
| Оборот пласта | полный на 180° | полный на 180° | полный на 180° |
| Крошение почвы, % | 75 - 90 | 75 - 90 | 75 - 90 |
| Заделка стерни, % | 95 - 98 | 95 - 98 | 95 - 98 |
| Габаритные размеры, м |  |  |  |
| длина | 3,03 | 3,54 | 5, 65 |
| ширина | 2,4 | 3 | 4,7 |
| высота | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
| Масса, кг (не более) | 870 | 980 | 1800 |
| Агрегатируется с тракторами | ДТ-75М,МТЗ-1221,ЛТЗ-155 | ДТ-175С,Т-150,Т-150К,Т-4М,ВТ-100 | К-700А,К-701,К-701М,К-744 ,МТЗ 2522 |
| Цена с НДС, руб. | 132400 | 144500 | 249700 |

Тел.:    /8443/ 25-62-61

Факс: /8443/ 25-63-83

Отзывы о работе плугов

серии ПБС можно получить от фермеров по телефонам:

-Волгоградская область

Михайловский район

Шпак Сергей Викторович

8-905-392-31-66

-Волгоградская область

Новоаннинский район

Хасанов Рустам

8-902-382-83-00

-Ростовская область

Константиновский район

Юрий Ананьевич

8-928-102-24-24

-Михайловский район

Клеветов Виктор Иванович

8-904-777-05-26

8-902-361-20-24

# Text boxes

ПБС-5 ПБС-4 ПБС-8

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ  40702810811160101437

в ОТДЕЛЕНИИ № 8621 СБЕРБАНКА РОССИИ

г. ВОЛГОГРАД

БИК 041806647, КОР. СЧ. 30101810100000000647

ИНН 3435900348

ОГРН 1023402011588

РОССИЯ 404112, Г. ВОЛЖСКИЙ,

ул. ПУШКИНА, 45 «р/1»

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕЛ: /8443/ 25-62-61

ФАКС: /8443/ 25-63-83

www.ratio.volzhsky.ru

E-mail: ratio-gd@yandex.ru